# Прошивка RGP-589 DVR

Предупреждение

а. Заводская прошивка предназначена только для восстановления работоспособности устройства. Не прошивайте ею исправное устройство.

б. Если вас устраивает работа устройства, не рекомендуется перепрошивать его вообще, даже новой прошивкой. Прошивая устройство неправильно, вы рискуете нарушить его работоспособность.

Процедура прошивки

- Сохраните все данные с навигатора на компьютере.

- Скачайте и разархивируйте прошивку.

- Скопируйте файлы из архива ("gpsapp.msk", "gpsupdate.pack", "update.exe") на SD-карту.

- Вставьте карту в выключенное устройство и включите его. Обновление начнется автоматически.

- Скопируйте обратно все данные в память навигатора.