РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя автомобильного

детектора радаров  X, Ku,  K, Ka диапазонов  и сигнала лазера

RITMIX RAD-310

Перед применением внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством

Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 1 (один) год с даты приобретения.

Товар сертифицирован.

# ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора RITMIX RAD-310. Мы уверены, что он станет Вашим надежным помощником в пути и исправно прослужит Вам в течение долгого времени.

RITMIX RAD-310 выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, Ku-, K-, Ka-диапазонов, а также сигналов лазера в зоне 360(.  Кроме того, Ваш детектор оснащен cветодиодным символьным дисплеем для визуального отображения информации, оснащен функцией голосовых подсказок на русском языке и возможностью регулировки громкости аудиосигналов.

При помощи RITMIX RAD-310 Вы сможете эффективнее соблюдать ограничения по скорости, а значит повысить безопасность управления транспортным средством.  Помните, безопасность Вас, Ваших близких и окружающих людей на дороге в решающей степени зависит от соблюдения правил дорожного движения.

Примечание: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование лазер/радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на вашей территории его применение разрешено.

Применение лазер/радар детекторов в России

Законодательством РФ не предусмотрен запрет применения приборов определяющих наличие радиосигналов. Следовательно, применение таких приборов разрешено.

ВНИМАНИЕ

- В целях безопасности на дороге, запрещается выполнять действия с устройством  во время управления транспортным средством;

- Гарантийные обязательства не распространяются на случаи самовольного демонтажа устройства.

- Не подвергать устройство избыточным механическим воздействиям (удар, вибрации, сотрясение и т. д.), т. к. это способно приводить к серьезному нарушению работы.

- Не подвергать устройство воздействию влажности. Капли росы, дождя, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что может повлечь короткое замыкание и прочие негативные воздействия на его работоспособность.

- Никогда не оставлять устройство на лобовом стекле или на “торпедо” после парковки автомобиля.  Температура в салоне автомобиля, особенно в летнее время, может достигать недопустимого для рабочего состояния детектора значения.

- Во избежание кражи рекомендуется снимать устройство с лобового стекла или “торпедо” на время Вашего отсутствия (даже непродолжительного) в автомобиле.

- Устанавливать устройство таким образом, чтобы не затруднять обзор дороги и не снижать уровень безопасности пассажиров (в частности, не размещать вблизи подушки безопасности). Устройство должно быть установлено прочно, в противном случае повышается  риск травм, а также повреждения устройства в результате падения.

- Устройство должно использоваться только с входящими в комплект аксессуарами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

- Для подачи питания от бортовой сети автомобиля на устройство использовать штатный автомобильный адаптер. Подсоединяйте кабель питания регистратора только лишь после    запуска двигателя автомашины. Внезапное повышение напряжения при запуске двигателя может повредить устройство. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа.

- Отключать автомобильный адаптер из разъема автомобильного прикуривателя аккуратно, удерживая разъем адаптера. Категорически запрещается извлекать адаптер вытягивая кабель адаптера, т.к. это может повлечь удар электрическим током, преждевременный выход из строя адаптера, гнезда автомобильного прикуривателя и т. д.

- Возможно снижение в допустимых дальности действия устройства в результате особенностей ландшафта, климатических условий, загруженности дорог и т. д.

- Не устанавливать устройство на стекле за стеклоочистителями, верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла и т.п., т. к. металлические поверхности могут влиять на радио и лазерные сигналы и уменьшать чувствительность прибора.

- Некоторые типы лобовых стекол, например бронированные или солнцезащитные,  а способны экранировать радиосигналы и препятствовать их обнаружению.

- Следует избегать прямого контакта устройства с ветровым стеклом.

- Устройство не реагирует на излучение от индукционных катушек с впрессованной проволокой или подобных систем. В таких случаях рекомендуется использовать системы GPS для предупреждения о действующих ограничения по скорости на отдельных участках движения.

- Срок гарантийного обслуживания прибора составляет 1 (один) год с даты приобретения, аксессуаров (автомобильный адаптер питания, комплект крепления  и т. д.) – 6 (шесть) месяцев с даты приобретения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- RITMIX RAD-310 соответствует новейшим типам полицейских радаров и адаптирован к эксплуатации в  РФ

- Устройство может использоваться в крупно- и малогабаритных транспортных средствах (грузовики, автобусы, легковые автомобили) благодаря допустимому напряжению питания постоянного тока 12V-24V

- В детекторе используется процессор сигнала на основе технологии VCO (voltage controlled oscillator – генератор, управляемый напряжением) обеспечивает быструю обработку сигнала на резонансной частоте радара и высокую точность настройки частоты передачи

- Высокая чувствительность в российских частотных диапазонах К и Ка

- Используется кварцевый элемент осциллятора на основе технологии VCO с сверхпродолжительным сроком эксллуатации. Для сравнения, срок службы дешевых аналогов на основе технологии GV составляет 1-2 года и в несколько раз меньше срока службы осциллятора, установленного в RITMIX RAD-310.

- Угол пеленгации лазерного луча составляет 360°. Улавливаются даже импульсные и узкодиапазонные воздействия лазерной пушки

- Интеллектуальная функция приглушения звука: по нажатию кнопки MUTE во время приема сигнала от радара система автоматически переходит в режим интеллектуального снижения громкости звуковых предупреждений, что очень важно для психологического комфорта водителя и пассажиров. Через 1 минуту звуковые предупреждения возвращаются к прежнему уровню громкости для оповещения о сигналах новых радаров

- Регулировка яркости дисплея (3 уровня)

- Регулировка громкости звуковых предупреждений (3 уровня)

ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ

- Кнопка CITY («Город»)

Выбор режима чувствительности для снижения ложных тревог. Продолжительным нажатием кнопки выполняется переключение режимов голосовых подсказок мужским или женским голосом.

- Кнопка DARK («Регулировка яркости»)

Короткое нажатие этой кнопки включает режим регулировки яркости дисплея (3 уровня). Продолжительным нажатием устанавливаются максимальные значения громкости, яркости и режим голосовых подсказок женским голосом. Также по продолжительному нажатию и удержанию кнопки DARK происходит перезагрузка устройства.

- Кнопка MUTE («Тишина»)

Нажатием этой кнопки до обнаружения сигнала выполняется переключение уровней громкости звуковых сигналов. Нажатие этой кнопки во время обнаружения сигнала радара/лазера приглушает громкость звуковых сигналов.

- Радиоантенна

Компактная высокоэффективная антенна служит для приема сигналов радаров.

- Вход питания

Для подключения малого штекера автомобильного адаптера питания.

- USB-разъем

- Светодиодный символьный дисплей

На дисплее высвечивается информация о режиме работы прибора,  виде обнаруженного    радиосигнала.

h.   Установочное гнездо

В это гнездо вставляется кронштейн для крепления на лобовом стекле.

i.    Линза, обнаруживающая сигналы лазера

Обеспечивает обнаружение сигналов лазерной пушки, которая находится впереди     автомобиля.

j.    Волновод

Комплектация:

- Лазер/радар детектор RITMIX RAD-310

- Автомобильный адаптер питания

- Комплект крепления

- Руководство по эксплуатации

- Гарантийный талон

УСТАНОВКА

##### Крепление присоской (на ветровом стекле)

Входящие в комплект присоска и установочный кронштейн, позволяют быстро прикрепить лазер/радар-детектор на ветровое стекло Вашего автомобиля.

- Установить присоски и бампер в кронштейн, установив их в соответствующие отверстия. Прикрепить присоски на выбранном участке.

Важно: установку производить на чистом, ровном и сухом участке поверхности.

Внимание: при установке присосок на ветровой стекло с синтетическим покрытием, присоски при повторной установке могут утрачивать изначальную силу закрепление и повторное крепление на присосках будет невозможным. Необходимо предварительно выяснить тип покрытия ветрового стекла Вашего автомобиля.

2. Вставить кронштейн в соответствующий разъем устройства до щелчка:

Для коррекции угла можно слегка разогнуть или согнуть кронштейн. При этом необходимо предварительно отсоединить устройство от кронштейна.

Крепление 2-сторонним скотчем (на приборной панели)

Установка на приборную панель осуществляется посредством 2-стороннего скотча. 2-сторонний скотч  прикрепляется к нижней части детектора.

Важно: установку производить на чистом, ровном и сухом участке поверхности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Лазер/радар-детектор RITMIX RAD-310 предназначен для эксплуатации во всех автомобилях, если их электрическая цепь имеет постоянное напряжение 12 ~ 24 Вольт.

- Вставьте маленький штекер провода питания в гнездо питания детектора.

- Вставьте другой конец провода питания (большой штекер) в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Включите прибор нажатием кнопки ПИТАНИЕ на автомобильном адаптере питания (в комплекте).

Детектор переходит в цикл самотестирования функциональности дисплея и динамика.

При этом на дисплее последовательно отображаются индикации частотных диапазонов и режимов работы детектора.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

Режим «City/Urban»

В черте города Вашему детектору предстоит иметь дело с множеством слабых радиосигналов (например микроволновое излучение автоматических дверей супермаркетов), которые не являются сигналами полицейского радара. Для фильтрации таких ложных сигналов, в нем предусмотрен двухступенчатый режим “Город”, который значительно сокращает количество ложных срабатываний.

Включение и отключение режима «Город», а также переключение между его под-режимами City и Urban (чувствительность к радиосигналам  X-диапазона соответственно снижена и отключена) выполняется кнопкой City.

Режим «Highway»

В режиме Highway (“Трасса”) реализована максимальная чувствительность и дальность приема радиосигналов. Этот режим соответсвует поездкам вне города, где практически нет ложных сигналы, требуется заблаговременное предупреждение об обнаружении сигналов полицейского радара.

Режим «Тишина»

Нажатие кнопки MUTE во время обнаружения сигнала радара/лазера полностью отключает звук на 10 с., так что текущее состояние оповещается только световыми индикациями дисплея. Если сигнал радара/лазера продолжает фиксироваться, звуковые оповещения передаются с интервалом 10 с.

Режим «Регулировка яркости дисплея»

Коротким нажатием кнопки DARK выполняется переключение между 3 уровнями яркости дисплея.

Режим «Регулировка тембра голосовых предупреждений»

Голосовые предупреждения детектора подаются женским голосом по продолжительному (3 с.) нажатию кнопки DARK и мужским голосом по продолжительному нажатию кнопки CITY.

Примечание: в случае некорректной работы отдельных режимов или функций выполнить перезагрузку продолжительным нажатием кнопки DARK.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1.  Отсутствуют предупредительные сигналы о радарах в диапазоне Х, К

- Проверить настройки уровня громкости звуковых предупреждений;

- Выйти из режима «Город» (City, Urban);

- Полицейский радар не включен или находится в режиме ожидания.

- Отсутствуют предупредительные сигналы о радарах с фиксированной несущей частотой

- Передатчик сигнала раннего оповещения вышел из строя;

- Интерференция от соседних радар-детекторов;

- Использование на лобовом стекле автомобиля термоизолирующих и металлических взрывозащитных пленок.

- Не улавливается сигнал радара

- Волновод детектора экранирован.

- Использование на лобовом стекле автомобиля термоизолирующих и металлических взрывозащитных пленок;

- Ложные сигналы вне зоны действия радаров

Наличие посторонних устройств, излучающих диапазоне полицейских радаров: автоматические двери, ретрансляторы сотовых систем связи, мобильные телефоны и т. д.

5. Не светится дисплей, отсутствуют звуковые сигналы

- Проверить исправность предохранителя адаптера питания, при необходимости заменить на аналогичный.

- Проверить исправность предохранителя гнезда прикуривателя Вашего автомобиля.

- Гнездо прикуривателя не должно быть засорено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок радио-детектирования

Диапазон частот:      Х  [10.525 ГГц±100МГц]

Диапазон частот:      Ku [13.450 ГГц±100МГц]

Диапазон частот:      К  [23.3 ГГц – 24,4 ГГц]

Диапазон частот:      Ка [33.3 ГГц – 36,1 ГГц]

Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием, VCO

Обработка сигнала: микропроцессор (DSP)

Блок лазерного детектирования

Пеленг: 360°

Длина принимаемой волны: 904 нМ

Электро-механические характеристики

Дисплей: LED матричный/текстовый

Питание: автомобильный прикуриватель DC 12-24V

Ток питания: 1А

Температурный режим: -40 °С - +80 °С

В технические характеристики, функционал и комплектацию  могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

- При производстве продукции под маркой RITMIX проводится многоступенчатый контроль качества исходных материалов и компонентов, отдельных модулей и готовых изделий.

- В случае неисправности обращаться в авторизованный сервисный центр RITMIX. Список региональных сервисных центров в прилагаемом гарантийном талоне.

- Пользователь единолично ответственен за применение и цели использования изделия.

- Срок гарантии на аксессуары (автомобильный адаптер питания, комплект крепления и т. п.) составляет 6 (шесть) месяцев с даты приобретения.

# Text boxes

RITMIX RAD-310

Автомобильный детектор радаров                           X, Ku,  K, Ka диапазонов и сигнала лазера