Инструкция по прошивке Ritmix RBK-490

Предупреждение

а. Заводская прошивка предназначена только для восстановления работоспособности устройства. Не прошивайте ею исправное устройство.

б. Если вас устраивает работа устройства, не рекомендуется перепрошивать его вообще, даже новой прошивкой. Прошивая устройство неправильно, вы рискуете нарушить его работоспособность.

Порядок действий при перепрошивке

1. Запустите программу    RKAndroidBatchUpgrade.exe

2. В разделе Settings нажмите кнопку и пропишите в окне путь к файлу с прошивкой (файл формата IMG)

3. Выключите устройство. Зажмите кнопку НАЗАД  и подключите его к USB порту. При первом включении Вам будет предложено установить драйвера – возьмите их в папке DIRVER. После установки драйвера одна из цифр в разделе «device upgrade area» засветится розовым цветом.

Нажмите “Switch” – цвет поменяется на зеленый

Нажмите UPGRADE дождитесь завершения процедуры прошивки.