Инструкция по перепрошивке Ritmix RZX-50 в случае его неработоспособности

Внимание! Прошивка работает только из под Windows XP либо Windows 7 (32 бита).

Перед прошивкой полностью зарядите устройство. Разряженное устройство не будет определяться компьютером.

1. Распакуйте прошивальщик. Запустите файл USBbootTool.exe

2. Выберите все 5 файлов прошивки в семи окнах:

1. mbr_uboot_nsc

2. Uimage

3. Оставить пустым

4. Rootfs

5. appfs

6. config

7. Оставить пустым

3. Подключите устройство по USB с зажатой кнопкой L. Будет предложено установить драйвер, он находится в папке JZ4755_driver прошивальщика. Драйвер устанавливается один раз навсегда, больше не нужно будет его использовать.

4. После установки драйвера зажмите L снова и нажмите RESET и отпустите кнопку L. Прошивка начнется автоматически. Если прошивка не начнется – попробуйте зарядить устройство, либо перезапустить программу-прошивальщик.