Инструкция по прошивке RBK-450

1. Скачайте архив с сайта www.ritmixrussia.ru и распакуйте в отдельную папку на вашем компьютере.

Внимание: Настоятельно рекомендуем перед прошивкой сохранить все данные с устройства в память компьютера.

2. Скачайте программу Livesuit для вашей операционной системы, запустите файл Livesuit.exe.

3. Появится приветственное окно программы

Нажмите   “NO”

4. Откроется главное окно программы

Нажмите кнопку «Select Img». В открывшемся окне выберите прошивку (файл с расширением img) и нажмите OK. Ссылка на файл пропишется в поле “Image”:

5. Взять ВЫКЛЮЧЕННУЮ книгу и подключить её к USB порту компьютера, зажав при этом кнопку «О» на книге (находится на передней панели внизу устройства). Далее, держа кнопку «О» зажатой, нажмите кнопку POWER несколько раз (три или более). Если всё сделано правильно, через несколько секунд появится следующее окно:

Выберите «НЕТ», если не хотите форматировать внутреннюю память книги. При этом все файлы в памяти книги сохранятся.

ВНИМАНИЕ: При перепрошивке устройства с версий датированных ранее 1.04.2011 возможно, что даже при выбранном «НЕТ» файлы всё равно будут уничтожены. Поэтому по возможности перед прошивкой скопируйте их в память компьютера.

6. Прошивка начнется автоматически. Сама процедура разбита на несколько частей:

6.1. Копируются файлы прошивки на книгу (в окне PROCESS показан статус выполнения процесса). После завершения копирования на экране компьютера появится сообщение «update success». Нажмите OK.

6.2. Происходит обновление прошивки. Книгу теперь можно (но не рекомендуется, если аккумулятор разряжен!) отключить от USB. Во время процесса обновления на чёрном экране книги будет мерцать фраза «Update system, please wait».

6.3. Далее вам будет предложено откалибровать экран. После этого книга загружается в стандартное меню. Процедура прошивки завершена.

Если в процессе прошивки произойдет какая-либо ошибка – начните процесс снова, предварительно нажав RESET на задней панели книги.