Руководство пользователя

Ritmix RH-722

ВВЕДЕНИЕ

Беспроводные наушники Ritmix с передачей сигнала на частоте 2.4ГГц отличаются использованием новейших беспроводных технологий, которые позволяют слушать музыку или смотреть ТВ, находясь в любой части дома. Вы можете легко подключить наушники к любому источнику звука, такому как DVD, CD, TV, VCR, Hi-Fi или радиоприемнику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Беспроводная технология 2.4ГГц

- 26-канальная система с автоматическим выбором сигнала

- Запоминание установленного уровня громкости

- Индикатор разряда батарей

- Элемент питания повышенной ёмкости

- Встроенное в базу зарядное устройство

- Автоматическое выключение

- Функция отключения звука

- Быстрая зарядка

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Индикатор питания и зарядки

- Контакты заряда

- Разъем для подключения к источнику сигнала

- Разъем DC IN

- Кнопки регулировки громкости

- Индикатор сигнала

- Контакты заряда

- Кнопка включения/выключения

- Индикатор питания

- Переходник для устройств с разъемом RCA

- Аккумуляторные батареи

- Переходник 3.5мм/6.3мм

- AC/DC адаптер

УСТАНОВКА

ТРАНСМИТТЕР

- Подключите входящий в комплект адаптер к электрической розетке.

- Подсоедините шнур адаптера к разъему DC IN, расположенному на задней панели базы.

- Подключите аудио-шнур к источнику аудио-сигнала. Трансмиттер автоматически включится, световой индикатор загорится красным, если трансмиттер получает сигнал.

НАУШНИКИ

- Чтобы установить или заменить батареи, снимите кожаные амбушюры с левой и правой чашки наушников.

- Вставьте две аккумуляторные батареи в отсек для батарей на правом наушнике и одну аккумуляторную батарею – в отсек на левом наушнике, соблюдая полярность.

- Установите обратно амбушюры.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включите источник звука (телевизор или другое устройство), к которому подключен трансмиттер. Если трансмиттер принимает аудио-сигнал, световой индикатор на трансмиттере загорится красным.

- Включите наушники, нажав кнопку включения/выключения. Синий индикатор питания загорится, зеленый индикатор будет мигать пока не установится связь между базой и наушниками.

- Наденьте наушники на голову. Чтобы установить желаемый уровень громкости, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на наушниках.  После того как вы впервые установили уровень громкости, встроенная память автоматически его запомнит.

- При появлении помех, автоматически включится функция отключения звука, начнется поиск лучшего канал из 26 доступных. Во время поиска будет мигать зеленый световой индикатор.

- Подзарядка батарей

- Выключите наушники.

- Поместите наушники на базу таким образом, чтобы контакты совместились со штырями на трансмиттере. При правильной установке наушников на базу, подзарядка батарей начнется автоматически, световой индикатор будет светиться голубым. По окончании зарядки индикатор погаснет.

- Благодаря функции быстрой подзарядки достаточно 5-ти часов для полной зарядки аккумуляторов. Если Вы не используете наушники, поместите их на базу.

ВАЖНО:

- Автоматическое выключение

- Для предохранения трансмиттера и  в целях энергосбережения, трансмиттер автоматически выключится   при отсутствии аудио-сигнала в течение 3 минут. Если аудио-сигнал возобновится, трансмиттер автоматически включится. После этого, включите наушники.

- Наушники автоматически выключатся при отсутствии сигнала в течении 2 минут.

- Во время зарядки наушники должны быть выключены.

- Выключайте устройство, когда не используете наушники.

- Не используйте другие батареи кроме входящих в комплект аккумуляторных батарей LR03/AAA batteries.

- Устройство необходимо использовать с адаптером, входящим в комплект.

- Перед первоначальным использованием наушники должны быть полностью заряжены. Для полной зарядки необходимо 5 часов. Убедитесь что контакты заряда, расположенные на правом наушнике, соприкасаются с контактами заряда на базе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип передачи сигнала		:	UHF Stereo

Несущая частота		:	2.4ГГц Digital

Рабочее напряжение		:	Трансмиттер, AC/DC адаптер 9В 400мА

Наушники, 3 x 1.2В LR03/AAA Ni-MH аккумуляторные батареи

Частотная характеристика	:	10 – 24000 Гц

Уровень искажений 		:	0.4 %

Отношение сигнал/шум	:	80 dB

Разделение каналов		:	>75дБ

Рабочий диапазон		:	60м

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕТ ЗВУКА

- Убедитесь, что штекер блока питания плотно вставлен в розетку, и шнур правильно подключен к трансмиттеру.

- Убедитесь, что наушники включены.

- Возможно, уровень заряда батареи слишком низкий, полностью зарядите батареи.

- Убедитесь, что устройство, к которому подключены наушники (ТВ или  другой устройство) включено и передает аудио-сигнал.

- Возможно, на наушниках установлен слишком низкий уровень громкости, отрегулируйте уровень громкости.

- Возможно, аудио-/видеоустройство не находится в режиме воспроизведения. Начните воспроизведение.

ИСКАЖЕНИЕ ЗВУКА

- Убедитесь, что громкость наушников установлена на подходящем уровне.

- Возможно, наушники находятся слишком далеко от трансмиттера, подойдите ближе.

- Возможно уровень сигнала слишком низкий, прибавьте громкость на источнике звука.

Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.